Высокоскоростные ворота Dynaco

Модель  D-313-LF Emergency Exit

Специальные ворота (аналог D-313 LF) с аварийным выходом для персонала.

Ворота с внутривальным двигателем и высокой скоростью открытия, требуют минимум места для установки.

Условия эксплуатации

Применение: внутри помещений - торговля, склад, производство.

Максимальные размеры (Ш х В):   3,500 х 3,500мм, минимальная ширина 1500мм.

Ветровая нагрузка - для максимального размера до 300Па (скорость ветра до 70км/ч).

Описание

Скорость открытия:   ± 2,7 м/сек

Скорость закрытия:       0,5 м/сек

Ресурс:  минимум 1,000,000 циклов.

Конструкция:  полотно ворот без жестких элементов, с гибким балластом в нижней части полотна. Полотно непосредственно входит в боковые направляющие и скользит в них (Патент).

Рама: изготовлена из U-образного профиля из оцинкованной стали 37x52x3мм (из нержавеющей стали – опция).

Дополнительная монтажная рама: входит в стандартную поставку. Из оцинкованной трубы 80х80х3мм. Обязательно должна быть смонтирована для исключения повреждения полотна об притолоку. В противном случае на ворота не распространяется гарантия производителя.

Защитно-декоративный короб из пластика для вала и боковых направляющих в стандарте. Цвет RAL 9006 (алюминий).

Вал намотки полотна:  из PVC, диаметром 200х3.9мм, ось стальная.

Аварийный выход:  Т-образный, с соединением типа “молния”. В центральной части, на высоте около 1100мм, находятся зоны – при нажатии на которые образуется аварийный выход. Зоны обозначены соответствующими надписями.

Размер образующего аварийного выхода: высота выхода всегда 2050мм,  ширина выхода - на 400мм меньше ширины проема и максимально равна 3000мм (из двух частей по 1500мм).

Боковые направляющие: из специального пластика, установлены на С-образном профиле из оцинкованной стали (опция – из нержавеющей стали).

Полотно ворот: из усиленного ПВХ  (PVC 900 гр/м²). Цвета (RAL):  желтый (1003), серый (7035), голубой (5002), красный (3000), зеленый (6005), оранжевый (2004), белый (9010), черный (9005).

Блок заправки полотна: при случайном ударе транспортом полотно штатно “выходит” из направляющих, блок предназначен для заправки полотна ворот в направляющие при следующем цикле закрытия ворот. Закрытие произойдет автоматически или после команды на закрытие с любого Поста Управления.

Двигатель: IP 55,  2-х полюсной, установлен внутри вала намотки полотна, управляется преобразователем частоты.

Мощность:  0,75 kW.

Концевые выключатели: положение ворот постоянно отслеживает энкодер (цифровой бесконтактный датчик абсолютного положения), расположен на заднем фланце мотора.

Тормоз: установлен внутри вала и используется для его фиксации после полного открытия или закрытия ворот.

Не применяется для торможения при движении – что обеспечивает долгий срок службы и не требует регулировок.

Блок Управления (compact): стальной, окрашенный IP 54.

Стандартно содержит: преобразователь частоты, магнитно-температурный выключатель, основной защитный выключатель, трансформатор 24 V, программируемый таймер для закрытия, кнопки открытия, экстренной остановки.

Длина электрических кабелей соединяющих стандартные элементы ворот позволяет размещать БУ на расстоянии около 1200 мм от пола и 1000 мм от ворот со стороны двигателя.

Датчики, поставляемые стандартно:

Фотоэлементы - устанавливается на расстоянии  + 30мм от плоскости полотна и 300 мм от пола. Обнаруживают присутствие пешехода или транспортного средства в зоне ворот – ворота откроются и будут открыты, пока объект находится в зоне ворот.

Датчик наличия полотна – предохраняет ворота от открывания/закрывания при раскрытом аварийном выходе.

Датчик контроля полотна – установлен в верхней части рамы и контролирует полотно при закрывании ворот. В случае нарушения динамики закрывания – открывает ворота.

Беспроводная чувствительная кромка Dynaco WDD (Патент) - состоит из чувствительного элемента и радиопередатчика, установленных в нижнем уплотнителе полотна ворот. Радиоприемник установлен в Блоке Управления.

Сигнал передается по радиоканалу, только если при закрытии ворота коснутся препятствия. Блок управления, приняв его, немедленно открывает ворота. Такой режим работы обеспечивает долгий ресурс литиевых батарей, поскольку большую часть времени передатчик находится в неактивном состоянии. WDD позволяет исключить применение ненадежного спирального кабеля или пневмодатчиков.

Питание: однофазное 220 – 240V. Частота: 50 Hz.

Клиенту необходимо выполнить проводку и установить пакетный выключатель на 16А.

Модель  D-313 LF Emergency Exit

Установочные размеры

Размеры необходимые для установки ворот.